# Znak sprawy: PPR 272.1.2015

# Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj’’ instalacji fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej Powiatowego Parku Rozwoju Sp. z o.o. w ramach projektu

,,Zielona Energia Instalacje Fotowoltaiczne w ZSZ i ZS im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce’’

www.powiatowyparkrozwoju.pl

Wieliczka 2015

| 1 | Informacje o Zamawiającym. Powiatowy Park Rozwoju Spółka z o.o. z siedzibą w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 105, tel. (12) 289-17-45, e-mail kontakt@parkrozwoju.pl , www.powiatowyparkrozwoju.pl REGON: 122395389, NIP: 683-207-57-15, kapitał zakładowy: objęty w całości w wysokości 11.802.000,00 zł (słownie: jedenaście milionów osiemset dwa tysiące 00/100 złotych) zwana dalej ,,Zamawiającym’’. |
| --- | --- |
| 2 | Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie publiczne będzie udzielone zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej ,,ustawą’’, w trybie przetargu nieograniczonego. |
| 3 | Opis przedmiotu zamówienia |
| 3.1 | Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): przedmiot główny: 4500000-7- roboty budowlane dodatkowe: 45261215-4 – pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 45310000-3 – roboty instalacyjne elektryczne 71320000-7- usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 71323100-9- usługi projektowania systemów zasilanie energia elektryczną 71520000-9- nadzór nad projektem i dokumentacją |
| 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 3.2.7 3.2.8 3.2.9 3.2.10 3.2.11 3.2.12 3.2.13 3.2.14 3.2.15 3.2.16 3.2.17 3.2.18 3.2.19 3.2.20 3.2.21 3.2.22 3.2.23 3.2.24 3.2.25 3.2.26 3.2.27 | Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych w obiekcie pn. Kampus Wielicki, stanowiącego własność Powiatowego Parku Rozwoju Sp. z o.o. w ramach projektu ,,Zielona Energia Instalacje Fotowoltaiczne w ZSZ i ZS im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce MRPO Działanie 7.2 Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii’’ w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj’’. W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachowej w systemie bezinwazyjnym tj. bez naruszania ciągłości izolacji termicznej oraz przeciwwilgociowej połaci dachu. Przy wykonaniu konstrukcji wsporczej pod moduły nie dopuszcza się stosowania elementów ze stali ocynkowanej. Instalacja musi spełniać następujące warunki: Budowa generatora PV Moduły fotowoltaiczne należy ustawić poziomo tj. dłuższą krawędzią równolegle do dachu. Roczny spadek wydajności modułu nie może być większy niż 0,8%(dopuszczalny LID<3,5%), Zastosowane moduły muszą wykazywać się odpornością na PID, Przednia przesłona modułu musi posiadać powłokę antyrefleksyjną tzw ARC glass , tolerancja mocy modułu nie może przekraczać 5W i może być tylko dodatnia,sprawność modułu nie może być niższa niż 15,5%, Moduły fotowoltaiczne muszą spełniać normę PN-EN 61215:2005 w klasie A, Wszystkie moduły muszą zostać dostarczone wraz z wynikami pomiarów parametrów prądowo napięciowych tzw flash listy , Każdy z modułów musi mieć przeprowadzony i udokumentowany EL-test, Współczynnik wypełnienia każdego modułu nie może być mniejszy niż 0,75 Zastosowane modułu muszą posiadać aluminiową ramkę Ogniwa budujące moduł muszą posiadać klasę A, Maksymalna strata na każdym obwiedzie po stronie DC nie może być większa niż 1% na trasie moduły-falownik, Strona AC Maksymalna strata po stronie AC nie może być większa niż 1% na trasie falownik-miejsce przyłączenia, Falowniki muszą spełniać minimalnie następujące normy: PN-EN 61000-3-12 oraz PN-EN 61000-3-11 Falowniki muszą spełniać standardy sieci VDE 0126-1-1 oraz VDE-AR-N-4105 Instalacja musi być wyposażona w licznik energii skalibrowany jednokierunkowy umiejscowiony za falownikiem, Falownik od strony AC i DC musi być chroniony ogranicznikami przepięć typu II a w przypadku niezachowania odstępów separacyjnych miedzy modułami a instalacją odgromową dodatkowo ogranicznikami przepięć typu I Instalacja musi posiadać urządzenie wraz z wyświetlaczem umożliwiające bieżące monitorowanie pracy systemów i odczyt parametrów w szczególności takich jak: aktualna moc obciążenia, ilość wyprodukowanej energii, ilość energii pobranej przez układ zasilania w budynku oraz umożliwiać dostęp do tych danych w układach historycznych w zadanych okresach czasu (do jednego roku wstecz, z minimalnym okresem nie krótszym niż doba). Urządzenie winno być zainstalowane w pomieszczeniach RG. Oprogramowanie zastosowane w ww. urządzeniu musi posiadać menu w języku polskim. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie testy i pomiary wymagane przepisami prawa jak również wykonać badania pomiarowe i kontrolne oraz sporządzić z nich protokół zgodnie z normą PN_EN_62446_2010 W ramach niniejszego zamówienia po zakończeniu wykonywania instalacji Wykonawca wykona badania kamerą termowizyjną na działającej instalacji przy nasłonecznieniu nie mniejszym niż 600 W/m2. Wynik badania będzie częścią protokołu odbioru zamówienia. W ramach niniejszego zamówienia po zakończeniu wykonywania instalacji Wykonawca wykona pomiary wszystkich krzywych prądowo-napięciowych wszystkich łańcuchów modułów przy natężeniu promieniowania słonecznego nie mniejszego niż 600 W/m2. Wymagane parametry instalacji, w tym moc instalacji oraz uzysk energii z ogniw fotowoltaicznych wynosi następująco: ZADANIE/Obiekt Moc generatra PV (kW) Uzysk energii (kWh) Kampus Wielicki Nie mniej niż 50 kWp Nie mniej niż 45 000 kWh/rok W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zagwarantuje na piśmie w okresie 5 lat licząc od momentu uruchomienia wydajność instalacji nie mniejszą niż 45 000 kWh/rocznie na podstawie rzeczywistych odczytów energii wprowadzonej do wewnętrznej sieci Zamawiającego po stronie AC. Okres rozliczania ilości wyprodukowanej energii jest naliczany od dnia uruchomienia elektrowni. W przypadku niewyprodukowania w danym roku 45 000 kWh energii wykonawca na swój koszt zobowiązany jest niezwłocznie (nie dłużej niż w ciągu 2 miesięcy) poprawić bądź rozbudować instalację tak, aby zakładany wskaźnik produkcji został osiągnięty. Wszelkie zapisy dotyczące warunków technicznych instalacji oraz jej badań i odbioru stanowią uszczegółowienie zapisów Programu funkcjonalno-użytkowego oraz w przypadku określenia tych samych parametrów i warunków zastępują je. Źródło dofinansowania realizacji przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn „Zielona Energia – instalacje fotowoltaiczne w ZSZ i ZS im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2007-2013. Zakres prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: kompleksowe zaprojektowanie, wybudowanie i przyłączenie do sieci wewnętrznej systemów instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby Kampusu Wielickiego dokonanie analizy najefektywniejszej lokalizacji paneli i opracowanie koncepcji celem zatwierdzenia przez Zamawiającego przed podjęciem prac b) projektowych koncepcja misi uwzględniać zacienienie instalacji przez elementy konstrukcyjne znajdujące się na dachu. Wykonanie koncepcji, kompleksowych dokumentacji projektowych, wykonawczych i pełnienie nadzoru autorskiego, uzyskanie niezbędnych pozwoleń/decyzji/uzgodnień itp. wymaganych przepisami prawa do realizacji przedmiotu zamówienia. wykonanie robót budowlanych związanych z inwestycją wraz z uprzątnięciem i uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach w tym montaż systemów fotowoltaicznych i kontrolno – pomiarowych wraz z ich przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót zawartymi w Programie Funkcjonalno - Użytkowym; zapewnienie kierownika budowy i kierowników robót w odpowiednich specjalnościach; dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji i rozruchu, pozwalających na eksploatację instalacji; przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznych, z opracowaniem niezbędnej dokumentacji i uzyskaniem wymaganych pozwoleń w imieniu Zamawiającego; opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz przeszkolenie pracowników w zakresie bieżącej obsługi. Instalacja powinna pracować w trybie 0%-100% mocy. Zamawiający nie zakłada możliwości przekazywania wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci ogólnodostępnej. Z tego powodu instalacja musi zostać wyposażona w system kontrolujący pobór mocy w budynku i dostosowujący do niego moc falowników. Dodatkowo instalacja zamawiającego musi zostać zabezpieczona przed wprowadzeniem energii do sieci. Zamawiający nie przewiduje gromadzenia energii w akumulatorach. Od Wykonawców oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację przedmiotu zamówienia, za zgodność wykonanego przedmiotu z przepisami prawa, z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Opracowanie koncepcji Wykonawca zobowiązany jest wykonać w uzgodnieniu z Zamawiającym na warunkach niżej opisanych: Wykonawca przekaże Zamawiającemu do uzgodnienia 1 egzemplarz kompletnej koncepcji w wersji papierowej i elektronicznej w formacie zapisu o rozszerzeniu PDF. Wraz z raportem z wizji lokalnych przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Wykonanie dokumentacji projektowej: po zatwierdzeniu przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca złoży po 4 egzemplarze projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę. Dodatkowo 2 egzemplarze winny zawierać elektroniczną wersję projektu na nośniku elektronicznym, gdzie muszą znaleźć się dwa pliki z rysunkami w formacie zapisu o rozszerzeniu PDF. I w formacie zapisu o rozszerzeniu dwg. rozpoczęcie jakiejkolwiek części robót będzie dozwolone jedynie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego koncepcji i dokumentacji projektowej. Roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z uzyskanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia decyzjami zgłoszeniami/pozwoleniami na budowę . Wymagane decyzje, uzgodnienia oraz wszelkie inne dokumenty wymagane do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt działając jako pełnomocnik Zamawiającego. Kontrola postępu prac będzie prowadzona systematycznie w trakcie ich wykonywania. W przypadku wykonania robót niezgodnie z dokumentacją i/lub przepisami prawa lub uszkodzeniem obiektu Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości lub przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera program funkcjonalno-użytkowy oraz uzgodnienia z autorem dokumentacji projektowej Obiektu (załącznik G do SIWZ). W przypadku użycia w wymienionych załącznikach nazw własnych materiałów/urządzeń/ technologii/norm itp. należy je traktować jako wzorcowe. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 i art. 30 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, dopuszcza zastosowanie materiałów/urządzeń/technologii/norm równoważnych. Wszelkie wskazane materiały/urządzenia/ technologie pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego pod względem technicznym/funkcjonalnym/użytkowym i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Ewentualne operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego producenta lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty (materiały/urządzenia/technologie) równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego towaru, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały/urządzenia/technologie. Będą one podlegały ocenie inspektora nadzoru. W okresie wykonywania przedmiotu zamówienia w obiekcie, w którym będzie realizowany przedmiot zamówienia będzie prowadzona bieżąca działalność, w tym oświatowa. Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia, będzie zobowiązany do wykonywania umowy w sposób nie utrudniający jego funkcjonowania. Zamawiający nie przewiduje z tego tytułu żadnych dodatkowych zapłat. Wszelkie materiały oraz urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia dostarcza Wykonawca. Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac. Zakazane jest składowanie materiałów budowlanych na dachu budynku. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedniego i zgodnego z przepisami zabezpieczenia terenu budowy. Do dyspozycji Wykonawcy Zamawiający oddaje utwardzony teren pokryty kostką brukową przy południowej elewacji budynku A na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który będzie realizował przedmiot zamówienia będzie musiał posiadać prawa autorskie do wykonanych dokumentacji, które zgodnie z umową zawartą z Zamawiającym przeniesie na Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na ustawienie konstrukcji skutkującego uszkodzeniem elewacji budynku. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia rozwiązań projektowych z wykonawcami dokumentacji projektowej obiektu na własny koszt wg stawki 100,00 zł/h nie więcej jednak niż 5000,00 zł łącznie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy HARMONOGRAM RZECZOWO-TERMINOWY, o którym mowa w pkt. 19. 4 lit b). niniejszej SIWZ. Zobowiązuje się Wykonawcę do wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszego przetargu wyłącznie z materiałów/urządzeń/wyrobów dopuszczonych do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, objętych certyfikatem zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz.881 ze zm.), oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną oraz europejskimi aprobatami technicznymi. Wszystkie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przebadania wybiórczo ok. 5% paneli fotowoltaicznych dostarczonych dla Obiektu, w którym ma być wykonywany przedmiot zamówienia w celu potwierdzenia ich parametrów technicznych. W przypadku zlecenia takich badań będą one wykonane w niezależnym laboratorium na koszt Wykonawcy. Panele nie spełniające wymagań Wykonawca wymieni na własny koszt. Zamawiający zastrzega sobie prawo przebadania na koszt Wykonawcy przy użyciu kamery termowizyjnej wszystkich paneli fotowoltaicznych po ich zainstalowaniu i uruchomieniu, celem wykrycia mikropęknięć w ogniwach. W przypadku wykrycia mikropęknięć w ogniwach Wykonawca dokona wymiany uszkodzonych paneli na własny koszt. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego między innymi w zakresie: kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem w toku wykonywania robót budowlanych, udział w komisjach i naradach technicznych, udzielania wszelkich wyjaśnień dotyczących wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji powstałych w toku jej realizacji, wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, udział w odbiorze przedmiotu zamówienia i czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowej zdolności funkcjonalnej przedmiotu zamówienia. Po zakończeniu realizacji Wykonawca zobowiązany jest do: Sporządzenia dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej (3 egzemplarze) i elektronicznej, która winna być sporządzona na nośniku CD-R oraz zawierać pliki w formacie zapisu pdf., dwg. I doc. Przeszkolenia pracowników wskazanych przez Zamawiającego. Na potwierdzenie przeprowadzonego szkolenia Wykonawca wraz z dokumentacja odbiorowa przekaże Zamawiającemu protokół ze szkolenia zawierający co najmniej listę osób uczestniczących w szkoleniu, zakres szkolenia oraz własnoręczne potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu osób wymienionych w protokole. Oddania wykonanej instalacji do użytkowania i rozruch Dostawy licencji i oprogramowania narzędziowego wraz z obowiązkowymi kontraktami serwisowymi na okres 10 lat od daty odbioru, Dostawę lub utworzenie oprogramowania aplikacyjnego, jego instalację konfiguracje i uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji, Przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do oprogramowań aplikacyjnych, Wykonanie prób końcowych, elementem prób końcowych jest badanie produktywności instalacji fotowoltaicznych na podstawie danych z lokalnych stacji pogodowych. Serwis i gwarancja: W zakresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest zapewnić bezpłatne usługi serwisowe tj. usuwanie awarii. |
| 4 | Opis części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. |
| 5 | Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. |
| 6 | Termin wykonania zamówienia. |
| 6.1 | Termin wykonania zamówienia: 10 czerwca 2015 r. |
| 7 | Informacje dotyczące walut obcych. |
| 7.1 | Rozliczenie z Wykonawcą dokonane będzie w polskich złotych (PLN). |
| 7.2 | Jeżeli w załączonych do oferty dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu będą podane wartości w innej walucie niż PLN będą one przeliczane na PLN według kursu średniego NBP danej waluty z daty wystawienia danego dokumentu. |
| 8 | Warunki udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia |
| 8.1 | W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 dotyczące: |
| 8.1.1 | posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; |
| 8.1.2 | posiadania wiedzy i doświadczenia; |
| 8.1.3 | dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; |
| 8.1.4 | sytuacji ekonomicznej i finansowej. |
| 8.2 | W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp. |
| 9 | Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków, oświadczenia i dokumenty jakie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie, forma dokumentów oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu. |
| 9.1 9.2 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 | Za spełniających warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo wykonali minimum dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej z blokadą zabezpieczającą przed wypływem energii do sieci o mocy minimalnej 30 KWp. Za spełniających warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna Wykonawców, którzy dysponują: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą: uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nie mniej niż trzyletnie doświadczenie zawodowe łącznie w kierowaniu, nadzorowaniu, koordynacji lub zarządzaniu inwestycjami budowlanymi, w tym co najmniej jedną inwestycją obejmującą budowę instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu/dachach budynku(ów), osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, nie mniej niż trzyletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót w zakresie sieci elektrycznych/elektroenergetycznych, w tym co najmniej pełnienie w/w funkcji w co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę instalacji fotowoltaicznej. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk wymienionych w lit. a) i lit. b). osobą projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą: uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nie mniej niż trzyletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 projektu w zakresie posiadanych uprawnień obejmującego instalację fotowoltaiczną o mocy minimalnej 30 KWp osobą projektanta w specjalności elektrycznej posiadającą: uprawnienia do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, nie mniej niż trzyletnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji projektanta w specjalności elektrycznej oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej 1 projektu w zakresie posiadanych uprawnień obejmującego instalację fotowoltaiczną o mocy minimalnej 30 KWp. UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia stanowisk wymienionych w lit. c) i lit. d). Wykonawca może wykazać osoby będące obywatelami państw członkowskich, które nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności budownictwie, równoznacznej z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające wymaganiom określonym w pkt. 1-3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r., nr 5, poz. 42 z późn. zm.) oraz posiada odpowiednia decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2 b cytowanego na wstępie artykułu odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. W przypadku gdy podmioty udostępniające zasoby uczestniczą w wykonywaniu zamówienia, Wykonawca podaje nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby się powołuje w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp. W tym celu Wykonawca wraz z ofertą musi złożyć Załącznik I do SIWZ. W stosunku do podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca, mają zastosowanie zapisy określone w pkt. 22.2 niniejszej SIWZ. UWAGA! Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia wybrany Wykonawca dokona zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. |
| 9.4 | Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, o których mowa w punkcie 9.5.1- 9.5.5 specyfikacji. Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy 9.6.6-9.5.8. |
| 9.5 9.5.1 | Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg załącznika ,,B’’ do SIWZ w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1, opisanych w pkt. 9 SIWZ: |
| 9.5.2 9.5.2.1 9.5.2.2 9.5.2.3 9.5.2.4 9.5.3 9.5.4 9.5.5 | W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 9.1 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (sporządzony na/wg Załącznika E do SIWZ) z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu odnośnie wiedzy i doświadczenia wykonawcy, w wykazie robót budowlanych należy podać minimum dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem wykonanie instalacji fotowoltaicznej zlokalizowanej na dachu/dachach budynku(ów) z blokadą zabezpieczającą przed wypływem energii do sieci o mocy minimalnej 30KWp Uwaga: W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem na rzecz którego robota budowlana wskazana w wykazie została wcześniej wykonana, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów należytego wykonania Dowodami, o których mowa w pkt. 9.5.2 SIWZ są poświadczenia; Inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt. 9.5.2.3 W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 9.2 SIWZ Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik F do SIWZ Oświadczenie, że osoby wskazane przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt. 9.5.3. specyfikacji posiadają wymagane uprawnienia. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia wraz z wykazaniem, że zobowiązanie to zostało podpisane przez osoby uprawnione (np. dokumenty rejestrowe, pełnomocnictwa). Zobowiązanie musi zawierać informację o sposobie wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia. w celu potwierdzenia, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy: |
| 9.5.6 | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – wypełnione i podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy wg. załącznika C do SIWZ |
| 9.5.7 9.5.8 | Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.) – zgodnie z załącznikiem D do SIWZ albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z formularzem oferty. |
|  | pozostałe dokumenty: |
| 9.5.9 9.5.10 9.5.11 9.5.12 9.5.13 | Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty według wzoru, stanowiącego załącznik ,,A’’ do SIWZ; Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana, jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wypełniony formularz cenowy, zgodnie z załącznikiem H do SIWZ Dowód wniesienia wadium. Informacja Wykonawcy dotycząca podwykonawców według załącznika I do SIWZ (składają tylko Wykonawcy, którzy przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu powołują się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp.) |
| 9.7 | Forma dokumentów |
| 9.7.1 | Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. |
| 9.7.2 | Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do działania w jego imieniu, z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo oraz pisemne zobowiązanie innych podmiotów może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza (kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika). |
| 9.7.3 | W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. |
| 9.7.4 | Gdy przedstawiona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu. |
| 10 | Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy. |
| 10.1 | Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. |
| 10.2 | W takim przypadku - oprócz dokumentów wymienionych w SIWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani do złożenia w ofercie pełnomocnictwa ustanawiającego pełnomocnika, o którym mowa w powyżej. Pełnomocnictwo powinno zawierać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. |
| 10.3 | Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają: |
| 10.3.1 | Każdy z osobna dotyczące ich dokumenty wymienione w punktach: 9.5.6.-9.5.8. |
| 10.3.2 10.3.3 | Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa Pełnomocnik – wg. załącznika ,,C’’ do specyfikacji. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców spełniał warunek udziału w postępowaniu dotyczący wiedzy i doświadczenia. Odnośnie warunku dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wymaga się aby przynajmniej jeden z Wykonawców spełniał lub wspólnie spełniali postawiony warunek. W przypadku warunku dotyczącego sytuacji finansowej i ekonomicznej, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna. |
| 10.3.4 | UWAGA: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach, których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty. |
| 11. 11.1 11.2 11.3 | Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231) i zamiast dokumentu, o którym mowa w punkcie 9.5.7. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 11.1 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. |
| 12. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 12.6 12.7 12.8 | Wymagania dotyczące wadium. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 PLN. Wadium należy wnieść najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do 7 kwietnia 2015r. do godz. 08:45 Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 44861900060010025228520007 z adnotacją „WADIUM – przetarg Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej pn. kampus Wielicki Wadium w formie pieniężnej jest skuteczne i zabezpiecza ofertę jeżeli wpłynęło na rachunek Zamawiającego do terminu składania ofert. Wadium wniesione przez Wykonawcę w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium określone w art.46 ust.4a i ust.5 Ustawy Pzp i w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w wymienionych artykułach ustawy Pzp musi zabezpieczać bezwarunkową wypłatę wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium wnoszone w formach wymienionych w pkt 12.3 lit. b) do e) należy w oryginale dołączyć do oferty. W przypadku wadium wniesionego w formie lit. a) należy dołączyć kopię dowodu wpłaty do oferty. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wymagalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. UWAGA! W świetle zapisów art.46 ust.4a ustawy Prawo zamówień publicznych „Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej’’. |
| 13 | Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. |
| 13.1 | W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub droga elektroniczną z zastrzeżeniem pkt. 13.3 i pkt. 13.4 specyfikacji. |
| 13.2 13.3 13.4 | W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania drogą elektroniczną: oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 44 ustawy, do którego uzupełnienia wezwie wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy; oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, do których uzupełnienia wezwie wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy. Wskazane dokumenty – z wyłączeniem pełnomocnictw – wykonawca zobowiązany jest złożyć zamawiającemu wyłącznie w formie pisemnej, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231). Uzupełnione pełnomocnictwa mogą być złożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem; Zamawiający nie dopuszcza przekazywania drogą elektroniczną następujących dokumentów: wyjaśnień Wykonawcy dotyczących złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy (art. 26 ust. 4 ustawy); oświadczenia Wykonawcy o przedłużeniu terminu związania ofertą (art. 85 ust. 2 ustawy); wyjaśnień Wykonawcy dotyczących treści złożonej oferty (art. 87 ust. 1 ustawy); oświadczenia Wykonawcy o wyrażeniu zgody na poprawę innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy); wyjaśnień składanych Zamawiającemu w celu ustalenia, czy zaoferowana cena jest ceną rażąco niską (art. 90 ust. 1 ustawy). |
| 13.5 | Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Powiatowy Park Rozwoju Spółka z o.o., ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka. |
| 13.6 | Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na maila kontakt@parkrozwoju.pl |
| 13.7 | Ofertę w niniejszym postępowaniu można złożyć wyłącznie w formie pisemnej. |
| 13.8 | Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie Zamawiającego www.powiatowyparkrozwoju.pl |
| 13.9 | Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Pan Bartłomiej Zakrzewski, ul. Piłsudskiego 105 Wieliczka, tel. (12) 289-17-95 lub 693968949, email b.zakrzewski@parkrozwoju.pl |
| 13.10 | Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. |
| 13.11 | Wyjaśnienia treści SIWZ oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane na zasadach i w trybie art. 38 ustawy. |
| 14 | Termin związania ofertą. Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Wykonawca, który złoży ofertę, może ją zmienić lub wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. |
| 15 | Opis sposobu przygotowywania ofert . |
| 15.1 | Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią dodatki do specyfikacji i zgodnie z SIWZ. Wielkość i układ załączonych do SIWZ formularzy mogą zostać zmienione przez Wykonawcę, jednak treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. |
| 15.2 | Oferta musi być przygotowana zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. |
| 15.3 | Ofertę i załączniki sporządza się w języku polskim, pisemnie bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka lub inną trwałą i czytelną techniką biurową, w formie, która uniemożliwi wysuniecie się stron, wskazane jest ponumerowanie zapisanych stron oferty. |
| 15.4 | Oferta, oświadczenia i załączniki muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań, zgodnie z danymi ujawnionymi rejestrze lub przez osoby posiadające pełnomocnictwo. Podpisy należy składać w sposób UMOŻLIWIAJĄCY IDENTYFIKACJĘ podpisującego. W Formularzu ofertowym wartości liczbowe należy wpisywać w każdej pozycji wyłącznie cyframi, a w miejscach gdzie jest to wyraźnie wskazane także słownie (nie stosuje się wyrażenia „jw.” i równoważnych). |
| 15.5 | W przypadku, gdy ofertę podpisuje osoba posiadająca pełnomocnictwo musi ono zawierać zakres upełnomocnienia. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem’’ przez notariusza. |
| 15.6 | Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną (art. 82 prawo zamówień publicznych), złożenie więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. |
| 15.7 | Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. |
| 15.8 | Część oferty, która zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca zastrzega ich poufność oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa, należy umieścić w odrębnej kopercie z opisem ,,Zastrzeżona cześć oferty’’. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego podpunktu. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Przez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) |
| 15.9 | Oferta powinna być złożona zamawiającemu w jednej nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu z napisem ,,OFERTA - ,,Wykonanie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj’’ instalacji fotowoltaicznych w obiekcie użyteczności publicznej Powiatowego Parku Rozwoju Sp. z o.o. w ramach projektu ,,Zielona Energia Instalacje Fotowoltaiczne w ZSZ i ZS im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce MRPO’’ oraz powinna zawierać pełną nazwę, adres i numery telefonów Wykonawcy. |
| 16 | Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. |
| 16.1 | Oferty należy składać do dnia 7 kwietnia 2015 r. do godz. 08:45 w sekretariacie Powiatowego Parku Rozwoju w Wieliczce ul. Piłsudskiego 105 budynek A1 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84). |
| 16.2 | UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego. |
| 16.3 | Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer. |
| 16.4 | Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. |
| 16.5 | Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. |
| 16.6 | Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu do składania ofert. |
| 16.7 | Zmiany dokonuje się poprzez złożenie oferty w zmienionym zakresie, która musi odpowiadać wszystkim zasadom niniejszej SIWZ, a koperta dodatkowo musi być oznaczona napisem ,,ZMIANA’’. Podczas otwarcia ofert, koperta ta zostanie otwarta w pierwszej kolejności. Wycofania dokonuje się na wniosek Wykonawcy, złożony Zamawiającemu z zastrzeżeniem pkt. 16.6, podpisany przez osobę/y upoważnione/ą do jego reprezentowania, co winno być udokumentowane odpisem z właściwego rejestru (ewentualnie dodatkowo pełnomocnictwem). Wykonawca ma prawo do żądania zwrotu wycofanej oferty przed upływem terminu składania ofert. |
| 16.8 | Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wieliczce przy ul. Piłsudskiego 105, budynek A1 sekretariat PPR w dniu 7 kwietnia 2014 r. godz. 09:00. Otwarcie ofert jest jawne. |
| 16.9 | Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu zostaną ogłoszone imiona i nazwiska, nazwy, adresy Wykonawców oraz ceny i okresy gwarancji zawarte w złożonych ofertach. |
| 16.10 | W części niejawnej oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi. W części niejawnej oferty zostaną sprawdzone, czy zostały sporządzone zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odrzuci oferty sprzeczne z ustawą lub których treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe oferty zostaną ocenione zgodnie z kryteriami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez Komisję Przetargową. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert (art. 87 ust. 1). |
| 16.11 | Wyboru oferty najkorzystniejszej dokonuje Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona, zatwierdzając propozycję Komisji Przetargowej. |
| 16.12 | Informację o wyniku postępowania zawierającą nazwę (firmę ) albo imię i nazwisko ,,siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy(firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, informacje o Wykonawcach wykluczonych wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym, Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, terminie, po upływie, którego można zawrzeć umowę Zamawiający prześle wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty. |
| 16.13 | Informacje, o których mowa w pkt. poprzedzającym za wyjątkiem informacji o wykonawcach wykluczonych i odrzuconych ofertach oraz terminie zawarcia umowy Zamawiający umieści na stronie internetowej www.powiatowyparkrozwoju.pl |
| 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 | Opis sposobu obliczania ceny . Wykonawca ma obowiązek podać cenę netto i brutto, zawierająca obowiązujący podatek VAT za realizację całości zamówienia w Formularzu Oferty, stanowiącym załącznik nr ,,A’’ do specyfikacji. Szczegółowy opis pozycji cenowych zawiera załącznik H do SIWZ. Cena łączna za wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej nie może przekroczyć 12% ceny całkowitej ryczałtowej brutto za realizacje całego zadania. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy podać w formie ryczałtu, którego definicję określa art. 632 Kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) wraz z podatkiem VAT. Wynagrodzenie ryczałtowe określa w art. 632 następująco: § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. § 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. W związku z powyższym wymagane jest od Wykonawców bardzo szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. Mając na uwadze powyższe, zarówno wykonanie większej ilości prac, niż określone wielkości szacunkowe nie stanowi podstawy do żądania odpowiedniego podwyższenia wynagrodzenia jak i należyte wykonanie przedmiotu zamówienia przy wykonaniu mniejszej ilości prac, niż określone szacunkowe wielkości nie spowoduje obniżenia wynagrodzenia. W przypadku Wykonawców, którzy posiadają siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkiwania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli to Zamawiający będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług, Zamawiający – wyłącznie dla celów porównania ofert – doliczy do podanej ceny podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta cenę wskazaną w Formularzu Oferty. |
| 18 | Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. |
| 18.1 | Oferty oceniane będą w oparciu o niżej wymienione kryteria: 70% - cena 10% - okres gwarancji na panele fotowoltaiczne 20% - okres gwarancji na falowniki |
| 18.1.1 18.1.2 18.1.3 | Kryterium 1 - CENA Oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym C of = (Cmin/C Bad) x 70 C of – liczba punktów badanej oferty C min – cena najniższa wśród złożonych ofert, C bad – cena oferty badanej 70 – waga kryterium Kryterium 2 – OKRES GWARANCJI NA PANELE FOTOWOLTAICZNE Oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym G of = (GBad/Gmax) x 10 G of – liczba punktów badanej oferty Gbad – okres gwarancji oferty badanej (liczony w miesiącach) Gmax- – najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert 10 – waga kryterium Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 10 lat i dłuższy niż 30 lat ( w przeliczeniu na miesiące). Kryterium 3 – OKRES GWARANCJI NA FALOWNIKI Oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym G of = (GBad/Gmax) x 20 G of – liczba punktów badanej oferty Gbad – okres gwarancji oferty badanej (liczony w miesiącach) Gmax- – najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert 20 – waga kryterium Zaoferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 10 lat i dłuższy niż 30 lat ( w przeliczeniu na miesiące). Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach. |
| 19 | Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. |
| 19.1 | Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą. |
| 19.2 | Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji. |
| 19.3 19.4 | W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy Ci przed zawarciem umowy z Zamawiającym są zobowiązani do przedłożenia Zamawiającemu umowy określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu: aktualne uprawnienia kierownika budowy i kierownika robót; harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji przedmiotu zamówienia z podaniem dla każdego ZADANIA w szczególności: terminów przedstawienia koncepcji, terminów wykonania dokumentacji, terminów rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych i terminów zakończenia robót budowlanych; zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wnoszone w formie innej niż pieniężna; |
| 20. 20.1 20.1.1 20.1.2 20.1.3 20.1.4 20.1.5 | Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca uznany za najkorzystniejszego zobowiązany będzie do wniesienia, przed podpisaniem umowy w sprawie niniejszego zamówienia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ryczałtowej brutto określonej w ofercie i w umowie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie innej niż pieniężna musi zabezpieczać bezwarunkową wypłatę wniesionego zabezpieczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formach niepieniężnych nie może zawierać klauzul warunkujących zapłatę przez gwaranta lub poręczyciela należnej kwoty od przedłożenia wraz z żądaniem zapłaty innych dokumentów niż oświadczenie Zamawiającego o wystąpieniu zdarzenia zabezpieczonego tym dokumentem. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w: pieniądzu w formie polecenia przelewu na rachunek Zamawiającego, w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce nr 44861900060010025228520007 musi być uznany najpóźniej w dniu zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, formie innej niż pieniężna winno być złożone w oryginale do Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po końcowym odbiorze przedmiotu umowy i usunięciu ewentualnych wad, zwrot pozostałych 30 % nastąpi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. W przypadku nie wykonania przedmiotu umowy lub nie wykonania części przedmiotu umowy o wartości większej niż wysokość wniesionego zabezpieczenia, zabezpieczenie przechodzi w całości na rzecz Zamawiającego. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zabezpieczenie to przechodzi na rzecz Zamawiającego wraz z powstałymi odsetkami. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy lub jego części, zabezpieczenie przechodzi na rzecz Zamawiającego i będzie wykorzystane do pokrycia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy do wysokości powstałych roszczeń. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu, zabezpieczenie to przechodzi na rzecz Zamawiającego wraz z powstałymi odsetkami. |
| 21 | Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. |
| 21.1 | Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty wraz z załącznikami, odpowiadającej treści specyfikacji stanowią integralną część umowy. |
| 21.2 21.3 | Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień zawartej umowy w okresie jej obowiązywania: przedłużenie terminu wykonania umowy w przypadkach wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie: konieczność wykonania zamówień dodatkowych, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia; wystąpienia szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z technologią właściwą dla danych robót, co może skutkować ich wadliwym wykonaniem lub złe warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie robót ponieważ narusza to zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń itp; powstania konieczności realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań niż zakładano pierwotnie, w szczególności na skutek zmian dokumentacji projektowej; wystąpienia przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy z powodów, za które odpowiada Zamawiający. zmiana osób nadzorujących wykonanie przedmiotu umowy, wymienionych w §4 umowy oraz zmiana osób wymienionych w wykazie osób złożonym w ofercie Wykonawcy, jeżeli wystąpią okoliczności powodujące, że wskazane osoby nie mogą pełnić swoich funkcji, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby wyznaczone przez Wykonawcę warunków określonych w SIWZ; zmiana programu funkcjonalno – użytkowego w związku z możliwością lub koniecznością zastosowania rozwiązań technicznych/technologicznych nie znanych Zamawiającemu w czasie ogłaszania i prowadzenia procedury przetargowej lub pojawienia się na rynku nowych rozwiązań; zmiany w dokumentacjach jeżeli zajdzie taka konieczność. zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy w szczególności na skutek: zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy w wyniku wystąpienia m.in. zmian dokumentacji, wystąpienia robót zaniechanych; konieczności obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego, które nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy, a nie jest możliwe usunięcie ich w wymaganym przez Zamawiającego terminie. zmiana podwykonawcy(ów) wskazanych w ofercie, jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania przedmiotu umowy dokona zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; powierzenia podwykonawcy realizacji części zamówienia w sytuacji gdy Wykonawca w ofercie zobowiązał się samodzielnie zrealizować całość zamówienia . W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w podpkt 21.2 termin realizacji przedmiotu umowy może ulec odpowiedniej zmianie pod warunkiem uzyskania zgody instytucji współfinansujących projekt. Ewentualne przedłużenie terminu wykonania może nastąpić o czas niezbędny do wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy wymaga aneksu do umowy, podpisanego przez strony umowy. Wszystkie powyższe postanowienia wymienione w 21.2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np. zmiana nr rachunku bankowego) b) zmiany danych teleadresowych |
| 22 | Dodatkowe informacje. |
| 22.1 | Nie przewiduje się : |
| 22.1.1 | zawarcia umowy ramowej, |
| 22.1.2 | zamówień uzupełniających, |
| 22.1.3 | ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, |
| 22.1.4 | wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, |
| 22.1.5 | zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu |
| 22.1.6 22.2 22.1 22.2 22.2.2 22.2.3. 22.2.4 22.2.5 22.2.6 22.2.7 22.2.8 22.2.9 | realizacji wymagań zawartych w art. 29 ust 4 ustawy. Podwykonawstwo. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 36a ust. 2 uPzp. Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia dowolnej części robót podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany do podania w załączniku I do SIWZ nazw podwykonawców (firm), na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa o podwykonawstwo, musi w szczególności: 1) określać kwotę wynagrodzenia Podwykonawcy mieszczącą się w granicach kwoty wynagrodzenia określonego w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym, 2) określać dokładnie część zamówienia, która jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo; 3) zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią za wady i zawierać taki okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego; 4) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy usługi lub roboty budowlanej; 5) określać termin zapłaty, o którym mowa w pkt 4) umożliwiającą Zamawiającemu terminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r. poz.403). Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy oraz projektu jej zmiany, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian może złożyć Zamawiającemu również Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia do projektu umowy, o której mowa w pkt. 22.2.2. lub projektu jej zmiany, jeżeli będzie on niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ i we wzorze umowy odnośnie umowy o podwykonawstwo lub gdy termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będzie dłuższy niż określony w pkt .22.2.2. podpkt 4. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia w terminie do 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy lub projektu jej zmian. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy podwykonawczej lub projektu jej zmiany, o których mowa w pkt. 22.2.2, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że Zamawiający zaakceptował projekt umowy lub projekt jej zmiany. Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Wykonawca jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy i jej zmian może złożyć Zamawiającemu również Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że zaakceptował przedłożoną umowę lub jej zmianę. Powyższe zapisy dotyczące umów podwykonawczych oraz ich przedkładania Zamawiającemu mają takie samo zastosowanie do podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany do przedłożenia zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, (a także kopii zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi) w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz z wyłączeniem umów, których przedmiotem są dostawy materiałów i paliw oraz usługi transportu i wynajmu sprzętu. Wyłączenia nie dotyczą umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. Jeżeli w umowie/umowach, o której(ych) mowa, termin zapłaty wynagrodzenia będzie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej dostawy/usługi, Zamawiający wezwie Wykonawcę do doprowadzenia do zmiany tej umowy w zakresie terminu płatności pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. Rozliczenia. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa powyżej wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane. |
| 22.3 | Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. |
| 23. | Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczącego się wskutek ich wniesienia określa DZIAŁ VI USTAWY. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp. czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp., na które nie przysługuje odwołanie. |

Wykaz załączników, stanowiących integralną część SIWZ:

- Formularz oferty

### Oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1

- Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1

- Lista podmiotów należących do grupy kapitałowej

- Wykaz robót

- Wykaz osób

- Program funkcjonalno-użytkowy wraz z uzgodnieniami

- Formularz cenowy

- Wykaz podwykonawców

- Projekt umowy

Wieliczka, dnia 24 marca 2015 r.

Zatwierdził