Wieliczka 13 stycznia 2014 r.

PPR 272.3.2014

Informacja zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przedłużeniu terminu składania ofert

Dotyczy: postępowania przetargowego na ,,Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, akcesorii, urządzeń peryferyjnych i multimedialnych’’

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia w następujący sposób:

Załącznik H otrzymuje brzmienie (zmiany wskazano żółtymi naznaczeniami):

Część I).  Zakup wraz z  dostawą sprzętu komputerowego, akcesoria            i urządzeń peryferyjnych.

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serwer komputerowy Procesor: dwa procesory o wydajności w teście wydajnościowym powyżej 12,300 pkt. Każdy - według PassMark (wynik dostępny pod adresem http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html) Pamięć operacyjna: min. 32 GB DDR3 RDIMM ECC 1333MHz Dyski twardy: min. 5 x 500 GB SAS, 15K obr./min. Hot Plug, 3.5” Kontroler RAID: Kontroler RAID SAS/SATA obsługujący RAID 0,1,5,10) z min. 512 MB cache, z podtrzymaniem bateryjnym cache. Karta graficzna: Zintegrowana Karta sieciowa: 2 x 1Gb/s Napęd DVD: +/- RW, SATA Zarządzanie: Zdalne zarządzanie umożliwiające dostęp do serwera poprzez sieć LAN i umożliwiające: podgląd ekranu i kontrolę nad serwerem od momentu uruchomienia oraz włączanie, wyłączanie i restart serwera. Zasilacze: Dwa zasilacze Hot plug o mocy, każdego z osobna, wystarczającej do utrzymania działania serwera. Obudowa: RACK 19’’ z szynami montażowymi Instalacja i uruchomienie: w ramach dostawy Wykonawca zapewni instalację, uruchomienie serwera . Gwarancja: Gwarancja producenta 36 miesięcy obejmująca naprawę w miejscu instalacji urządzenia, czas reakcji 24h Serwis oferowanego sprzętu musi być realizowany bezpośrednio przez Producenta lub jego Autoryzowanego Partnera Serwisowego. Oprogramowanie i sterowniki: Wykonawca dostarcza wszystkie sterowniki niezbędne do uruchomienia systemu operacyjnego - opartego o darmową dystrybucję Linux, oraz Windows, zapewniające działanie wszystkich elementów serwera. | 2 |
| 2 | Laptop Procesor: Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 3900 pkt., dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM: 8GB DDR3 (1600MHz) Dysk Twardy: 500 GB Przekątna ekranu: 15.6’’ Rozdzielczość: min. 1366 x 768px, Napęd optyczny: DVD +/- RW Łączność: LAN 100/1000 Mb/s, WiFi 802.11 b/g/n Karta graficzna: port HDMI, rozdzielczość: 1920x1080px, osiągająca w teście Passmark G3D Mark wynik min. 445 pkt. dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Bateria: 6 ogniwowa Inne: 4 x USB Kamera internetowa: 1.3 Mpx | 5 |
| 3 | Komputer klasy miniPC Procesor: Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 2100 pkt., dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pamięć RAM: 4GB DDR3 Dysk Twardy: 120GB Łączność: LAN 100/1000 Mb/s, WiFi 802.11 b/g/n Karta graficzna: port HDMI, rozdzielczość: 1920x1080px, osiągająca w teście Passmark G3D Mark wynik min. 470 pkt. dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php Maksymalne wymiary: 20cm x 20cm x 4cm (długość, szerokość, grubość) Inne: 2 x USB | 2 |
| 4 | Komputer stacjonarny Procesor: osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5000 pkt., dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Dysk twardy: SATA III (6Gbit/s), 500 GB, 64MB Cache, 7200 RPM Pamięć RAM: 16 GB DDR3 Porty zewnętrzne: 1 x RJ45, 1xHDMI, 4xUSB 3.0, Audio, karta dźwiękowa: zintegrowana; karta sieciowa: 10/100/1000 MB; Karta graficzna: min. 2GB RAM (pamięć własna) osiągająca w teście Passmark G3D Mark wynik min. 1200 pkt. dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net, złącza: 1x HDMI i 1x 15-pin D-Sub Napędy: DVD +/- RW, Zasilacz: min. 500 W, automatyczna regulacja obrotów, Obudowa: ATX; | 28 |
| 5 | Komputer stacjonarny Procesor: osiągający w teście Passmark CPU Mark wynik min. 5000 pkt., dostępny na stronie: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Dysk twardy: 120 GB, technologia SSD, min. Prędkość zapisu: 440MB/s, min. Prędkość odczytu: 550 MB/s, SATA III Pamięć RAM: 8 GB DDR3 Porty zewnętrzne: 1 x RJ45, 1xHDMI, 4xUSB 3.0, Audio, karta dźwiękowa: zintegrowana; karta sieciowa: 10/100/1000 MB; Karta graficzna: min. 2GB RAM (pamięć własna) osiągająca w teście Passmark G3D Mark wynik min. 740 pkt. dostępny na stronie http://www.videocardbenchmark.net, złącza: HDMI , 15-pin D-Sub Napędy: DVD +/- RW, Zasilacz: min. 450 W, automatyczna regulacja obrotów; Obudowa: ATX | 63 |
| 6 | Monitor komputerowy Przekątna: min. 21’’; Format obrazu: 16:9, Czas reakcji matrycy: 5 ms, Typ podświetlania: LED, Nominalna rozdzielczość: 1920x1080, Gniazda wejściowe: 15-pin D-Sub | 74 |
| 7 | Klawiatura komputerowa Standardowa klawiatura komputerowa USB | 95 |
| 8 | Mysz komputerowa Mysz komputerowa optyczna USB | 95 |
| 9 | KVM KVM: 4 porty: mysz USB + klawiatura USB + VGA Przełączanie za pomocą skrótu klawiszowego oraz przycisku urządzenia, 4 zestawy kabli. | 1 |
| 10 | UPS RACK Montaż: w szafie RACK Moc: 1600VA, Gniazda wy.: PL Czas przełączania maks. 1.6 ms Czas pracy bateryjnej: min. 9min. Przy 80% obciążenia. Wyposażenie: interfejs komunikacyjny, oprogramowanie monitorujące, ochrona linii telefonicznych. | 2 |
| 11 | Tester kabli Tester okablowania z wyświetlaczem LCD Przeznaczony do testowania fizycznych parametrów okablowania sieci lokalnych opartych na skrętce UTP / FTP, Rodzaj testowanego okablowania: RJ -45 UTP / FTP Lokalizacja miejsca uszkodzenia, Pomiar długości par kabla, Identyfikacja uszkodzeń: nieciągłość, zwarcie, pary odwrócone, Sygnalizacja dźwiękowa, Wyświetlacz: 4 linie x 16 znaków, Automatyczne wyłączanie urządzenia Zasilanie: bateryjne | 1 |
| 12 | Mikroskop inspekcyjny Mikroskop inspekcyjny do kontrolowania stanu czystości czoła ferruli światłowodu: Powiększenie: 400x, Oświetlenie: dioda LED, Filtr bezpieczeństwa pracy z laserem, Adaptery: - uniwersalny do złącz z ferrulą 2,5mm (min. SC) PC - uniwersalny do złącz z ferrulą 1,25mm (min. LC) PC | 1 |
| 13 | Taśma czyszcząca Kaseta czyszczenia patchkordów / pigtaili światłowodowych na 500 czyszczeń | 1 |
| 14 | Narzędzie czyszczące Długopis do czyszczenia złącza światłowodowego wpiętego do adaptera bez konieczności demontażu, wystarczająca na min. 500 czyszczeń, bez użycia dodatkowych płynów czyszczących. Zastosowanie: do złączy z ferrulą 2,5mm (SC) | 1 |
| 15 | Narzędzie czyszczące Długopis do czyszczenia złącza światłowodowego wpiętego do adaptera bez konieczności demontażu, wystarczająca na 500 czyszczeń, bez użycia dodatkowych płynów czyszczących. Zastosowanie: do złączy z ferrulą 1,25 mm (LC) | 1 |
| 16 | Bramka VoIP Port WAN: 1szt. Port Ethernet: 1szt. Port telefoniczny: 2 FXS (RJ-11), Liczba linii VoIP: 2, Konfiguracja przez www, Audio Full Duplex | 1 |
| 17 | Patchkord światłowodowy Złącze: SC – SC, MM 50/125, szlif płaski PC, duplex (podwójny) Długość: 0,5 m | 6 |
| 18 | Patchkord światłowodowy Złącze: LC – LC, MM 50/125, szlif płaski PC, duplex (podwójny) Długość: 10 m | 2 |
| 19 | Patchkord światłowodowy Złącze: SC – LC, MM 50/125, szlif płaski PC, duplex (podwójny) Długość: 0,5 m | 6 |
| 20 | Moduł SFP Gigabit Ethernet, LC duplex, obsługa włókna światłowodowego 50/125 Pasujący do NETGEAR GSM 7248, GSM 7224 | 3 |
| 21 | Urządzenie wielofunkcyjne Format: A4 Technologia druku: urządzenie laserowe monochromatyczne Funkcje: - Kopiarka - Drukarka - Skaner kolorowy, skanowanie sieciowe - Faks Łączność: USB, LAN (10/100/1000 ) Wydajność: 80000 str./miesiąc Rozdzielczość druku: 1200x1200 dpi Szybkość druku A4 min.: 37 str./min Pamięć: 512 MB Podajniki papieru: podajnik automatyczny, podajnik ręczny; automatyczny podajnik oryginałów (ADF) Wydajność bębna: 60000 str. Format zeskanowanych dokumentów: JPEG, PDF Wysyłanie zeskanowanych dokumentów: FTP, e-mail, pamięć USB Dodatkowe opcje: duplex | 2 |

CZĘŚĆ II). Zakup wraz z dostawą urządzenia klasy UTM

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie klasy UTM Informacje ogólne Urządzenie posiadające zintegrowaną architekturę bezpieczeństwa Urządzenie obsługujące translacje adresów NAT, PAT, 1-PAT Urządzenie dające możliwość ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (część jako router, a część jako bridge) Zapora (Firewall) Interface (GUI) do konfiguracji firewalla umożliwiający tworzenie odpowiednich reguł. Administrator ma możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych zestawów reguł na firewall’u Edytor reguł na firewallu posiadający wbudowany analizator reguł eliminujący sprzeczności w konfiguracji reguł lub wskazujący na użycie nieistniejących elementów (obiektów) Firewall umożliwiający uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę lokalną, zewnętrzny serwer RADIUS, LDAP (wewnętrzny i zewnętrzny) System detekcji i prewencji włamań (IPS) zaimplementowany w jądrze systemu i wykrywający włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe Intrusion Prevention System (IPS) Moduł IPS opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy Moduł IPS zabezpieczający przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń Moduł IPS nie tylko wykrywający ale również usuwający szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz Javascript żądanej przez użytkownika strony internetowej Urządzenie mające możliwość inspekcji ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, FTPS, POP3S oraz SMTPS Administrator urządzenia ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP Urządzenie mające możliwość kształtowania pasma w oparciu o priorytezację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma Ograniczenie pasma lub priorytezacja określana względem reguły na firewallu w odniesieniu do pojedynczego połączenia, adresu IP lub autoryzowanego użytkownika oraz pola DSCP Rozwiązanie zezwalające na zastosowanie jednego z co najmniej jednego skanera antywirusowego dostarczonego przez firmy trzecie (innych niż producent rozwiązania). Administrator posiadający możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. Ochrona Antyspam Ochrona antyspam działająca w oparciu o: - białe/czarne listy, - DNS RBL, heurystyczny skaner. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator może modyfikować listę serwerów RBL lub skorzystać z domyślnie wprowadzonych przez producenta serwerów. Może także definiować dowolną ilość wykorzystywanych serwerów RBL Wirtualne sieci prywatne (VPN) Urządzenie posiadające wbudowany serwer VPN umożliwiający budowanie połączeń VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja) Odpowiednio kanały VPN można budować w oparciu o: - PPTP VPN, - IPSec VPN, SSL VPN Filtr adresów URL Urządzenie posiadające wbudowany filtr URL Filtr URL działający w oparciu o klasyfikację URL dostarczaną przez producenta Administrator musi mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL Urządzenie nielimitowane pod względem kategorii URL dodawanych przez administratora Moduł filtra URL, wspierany przez HTTP PROXY, Administrator musi posiadać możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru jest jedna z akcji: - blokowanie dostępu do adresu URL, - zezwolenie na dostęp do adresu URL, Filtrowanie URL uwzględniające także komunikację po protokole HTTPS Możliwość stworzenia białej listy stron dostępnych poprzez HTTPS, które nie będą deszyfrowane Urządzenie zezwalające na uruchomienie systemu uwierzytelniania użytkowników w oparciu o: - lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), - zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP) , integracje z serwerem Microsoft Active Directory Administracja łączami od dostawców usług internetowych (ISP) Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego działający w oparciu o minimum dwa mechanizmy: - równoważenie względem adresu źródłowego, - równoważenie względem adresu źródłowego i docelowego (połączenia) Urządzenie posiadające mechanizm przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego Urządzenie posiadające wbudowany serwer DHCP z możliwością przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej stacji roboczej w sieci Urządzenie posiadające DNS Proxy Administracja urządzeniem Producent dostarczający w podstawowej licencji narzędzie administracyjne pozwalające na podgląd pracy urządzenia, monitoring w trybie rzeczywistym stanu urządzenia Konfiguracja urządzenia musi być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego Interfejs konfiguracyjny musi być dostępny poprzez przeglądarkę internetową a komunikacja musi być zabezpieczona za pomocą protokołu https Komunikacja może odbywać się na porcie innym niż https (443 TCP) Raportowanie Urządzenie dostarczone wraz z dedykowanym systemem do raportowania Interfejs użytkownika dostępny poprzez przeglądarkę internetową Rozwiązanie posiadające możliwość wygenerowania raportów graficznych, na podstawie zebranych logów, w tym co najmniej: raporty WEB zawierające informacje o co najmniej: odwiedzanych stronach WWW, ilości połączeń do tych stron, ilości pobranych danych, kategoriach tematycznych (do których należą odwiedzane strony), użytkownikach, którzy łączyli się z danymi adresami oraz adresach IP z których wchodzono na owe strony, raporty pasywnego skanera sieci, zawierające informacje o co najmniej: wykrytych zagrożeniach, aplikacjach, w których zostały wykryte podatności, typach programów, w których wykryto podatności, poziomie ważności wykrytych zagrożeń, raporty IPS zawierające informacje o co najmniej: wykrytych przez IPS zagrożeniach, adresach źródłowych i adresach docelowych hostów, których te zagrożenia dotyczą. Parametry sprzętowe Urządzenie wyposażone w dysk twardy o pojemności co najmniej 70 GB Liczba portów Ethernet 10/100/1000 – minimum 12 Przepustowość Firewalla wraz z włączonym systemem IPS –minimum 1 800 Mbps Minimalna przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES: minimum 350 Mbps Obsługa minimum 512 VLAN-ów Liczba równoczesnych sesji wynosi minimum 600 000 Urządzenie jest nielimitowane na użytkowników Licencje, Minimalne warunki gwarancji i wsparcia technicznego Pomoc techniczna producenta na okres zgodny z zakupionymi z urządzeniem licencjami obejmująca: uaktualnienia: oprogramowania, firmware, bazy sygnatur wirusów, bazy filtru antyspamowego, bazy filtrów url, bazy sygnatur kontekstowych IPS dokumentacji urządzenia dostęp do serwisu elektronicznego, który obejmuje bazę wiedzy zawierającą wykaz znanych symptomów nieprawidłowego działania oprogramowania oraz sposobów naprawy, jak również, opisy i specyfikacje produktów oraz dokumentację techniczną. Wraz z dostarczonym urządzeniem Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne licencje na użytkowanie urządzenia zgodnie z powyższą specyfikacją na okres 2 lat od daty podpisania protokołu odbioru Gwarancja: minimum 36 miesięcy | 1 |

CZĘŚĆ III). Zakup wraz z dostawą urządzeń multimedialnych

| Lp. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tablica multimedialna – mobilna przekątna powierzchni roboczej minimum 77"; pozycjonowanie w podczerwieni; powierzchnia: matowa, suchościeralna, magnetyczna; sposób obsługi: dowolny wskaźnik; format obrazu 4:3; rozdzielczość rzeczywista 4096x4096; dokładność odczytu maksymalnie 3 mm; czas reakcji: pierwsza kropka maksymalnie 25 ms, ciągła kropka maksymalnie 8 ms; komunikacja USB; kompatybilny z systemem operacyjnym Windows 2000/XP/ Vista/7 32 bit i 64 bit; zasilanie port USB; akcesoria: pisaki, okrągły wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki lub inteligentna rama - pisaki mocowanie na magnesach do ramy, kabel USB 7.5 m, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie w j. polskim, funkcja rozpoznawania pisma odręcznego, wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe (do nauki matematyki, chemii, fizyki, j. angielskiego), zarządzanie obiektami (m.in. funkcja blokowania, grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych), funkcja "chwytania obrazu | 2 |
| 2 | Uniwersalna podstawa jezdna z wysięgnikiem i regulacją wysokości Możliwość montażu tablicy w wymiarach do 100"; ramię do projektora obraca się o 90° wokół punktu osadzenia; kółka zaopatrzone w blokadę; regulacja wysokości za pomocą gazowych podnośników - zakres ±20 cm. | 2 |
| 3 | Projektor Technologia 3LCD; Jasność: minimum 3000 ANSI lm; rozdzielczość minimum WXGA (1280 x 800); kontrast minimum 2500:1; głośność w trybie eco maksymalnie 28 dB; format obrazu 4:3; obiektyw: ultra krótkoogniskowy żywotność lampy minimum 4000h; wejścia: minimum 2xHDMI lub 1xHDMI i 2xVGA, 1xS-Video, 1xComponent Video lub 1xComposite Video, 1xD-sub 15-wtykowe (RGB), mini-jack; Wyposażenie: pokrywa obiektywu, kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania; Projektor wraz z mocowaniem w powyższej konfiguracji ma wykorzystywać całą powierzchnię roboczą tablicy interaktywnej | 2 |
| 4 | Ekran do projektora Format obrazu: 1:1, Wymiary obrazu: 199x199 cm .± 10cm Mocowanie ścienne/sufitowe. Rozwijanie ręczne. Powierzchnia Matt White. | 8 |
| 5 | Projektor Siła światła: 2200 Lumenów Normal/2000 Lumenów Bright. Rozdzielczość natywna: XGA (1024x768). Kontrast: 500:1. Technologia: LCD. Typ: projektor przenośny Wielkość obrazu: podstawa wyświetlanego obrazu min. 2m Wejścia: 1xHDMI, 1X15-pin Mini D-sub, 1xS-Video, Poziom hałasu: 34 dB Żywotność lampy: 3000/6000 godzin eco. Funkcje dodatkowe: menu w j. polskim; natychmiastowe wyłączanie; głośnik min.16W | 2 |

Uwaga: Tablica, podstawa jezdna, projektor z punktów odpowiednio 1,2 i 3 Części III, tworzą zestaw, który musi umożliwić jego transport pomiędzy pomieszczeniami. Zamawiający informuje, iż wymiar drzwi (“w świetle drzwi”) wynosi 96 cm x 203 cm. Wykonawca wskazując projektor powinien przewidzieć montaż na takiej uniwersalnej podstawie jezdnej z wysięgnikiem i regulacją wysokości, która będzie spełniać swoją funkcję przy wskazanych wyżej wymiarach drzwi.

II). Wymagane certyfikaty i deklaracje

Oferowany sprzęt musi posiadać deklaracje zgodności CE dla wszystkich elementów zestawu.

Jednocześnie działając na podstawie art. 38 ust.4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) z uwagi niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

pkt. 16. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Oferty należy składać do dnia 17 stycznia 2014 r. do  godz. 08:45 w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Wieliczce ul. Dembowskiego 2,  pok. nr 12 pod rygorem nie rozpatrzenia oferty  wniesionej po tym terminie, bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84).

pkt. 16. 8 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wieliczce przy ul. Dembowskiego 2 , pok. nr 13 w dniu  17 stycznia  2014 r. godz. 09:00

Otwarcie ofert jest jawne.

Wszystkie zmiany SIWZ zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.powiatowyparkrozowju.pl jako: ,, opis techniczny - zał. H zmodyfikowany’’, ,,SIWZ zmodyfikowana’’ ,,ogłoszenie modyfikacja’’.