Wieliczka  19 lutego 2016 r.

PPR  272.3.2016

Wykonawcy uczestniczący

w postępowaniu

Dotyczy: postępowania przetargowego na Zakup wraz z dostawą i montażem regałów archiwalnych

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania mające na celu wyjaśnienie treści SIWZ.

Pytanie nr 1

Proszę o określenie czy ofertę na regały przesuwane należy wykonać w oparciu o projekt Zamawiającego dołączony do SIWZ czy własny projekt wykonany po wizji lokalnej? Projekty mogą różnić się ilością metrów bieżących półek.

Pytanie nr 2

Uwzględniając wymagania dotyczące regałów tzn. głębokość półek, szerokość regałów, minimalne wymiary odbojów dystansowych, panele osłonowe oraz korby, przejścia pomiędzy regalami (ciągi komunikacyjne) w niektórych miejscach będą węższe niż w przedstawionym szkicu.

Pytanie nr  3

Ze względu na kanały wentylacyjne w wielu miejscach wysokość regałów musi zostać obniżona. Prosimy o informacje czy w tych miejscach obniżamy wysokość regału o 1 poziom użytkowy (czyli będą regały z ilością półek 5+1) zachowując odstępy wymagane w SIWZ -330 mm, czy obniżamy regały zachowując tą samą ilość półek (tzn. 6 + 1) zmniejszając odstępy miedzy półkami do wysokości 280 mm.

Ofertę należy wykonać na podstawie projektu dołączonego do SIWZ.

Minimalne przejście pomiędzy korba regału a ściana jak i pomiędzy regałami musi wynieść 80 cm.  Jeżeli konstrukcja regału tego wymaga należny wprowadzić drobne korekty w szerokości  modułów. W przedstawionym przez nas schemacie przejścia pomiędzy korbami a ścianą wynoszą od 91 do 113cm. Ten zapas powinien być wytaczający aby nie zmieniając gabarytów przesunąć regały zachowując min. 80cm przejścia.

Należy zmniejszyć wysokość regały na 5+1 zachowując odstępu wymagane w SIWZ 330mm. Na pułkach musi się zmieścić pionowo ustawiony segregator A4 który ma wysokość 320mm.